## Slide 1
성 유 섭
Biomedical Imaging Infrastructure
Image Formats & Converting

## Slide 2
이미지란?
이미지 type 및 format 종류?
이미지 format 변환 방법 및 주의사항

## Slide 3: WHAT IS IMAGE?

## Slide 4
MRI
PET
Bio-Optics
magnetic resonance
Positron emission
reflected, refracted
or diffracted light waves

## Slide 5: DEFINITION
The visual representation of something (information)
Pictures that has been created or copied and stored in electronic form

## Slide 6
MRI
PET
Bio-Optics
magnetic resonance
Positron emission
reflected, refracted
or diffracted light waves
Visual representation
information
.dcm, .nii, .par/.rec, .img/.hdr
.tiff, .bmp
electronic form

## Slide 7
MRI
PET
Bio-Optics
magnetic resonance
Positron emission
reflected, refracted
or diffracted light waves
Visual representation
information
.dcm, .nii, .par/.rec, .img/.hdr
.tiff, .bmp
영상 표시 방법 (Windowing, Contrast)
(이전 강의 + 중급)
데이터  영상 변환 방식
(Sampling, quantization)
 Image type
장비 별 데이터 저장 방법
(파일 확장자)
 Image format
electronic form

## Slide 8: Visual representation  Information
64 | 98 | 83 | 94 | 10 | 25 | 36 | 1 | 49 | 79
70 | 98 | 13 | 58 | 97 | 29 | 81 | 84 | 86 | 13
86 | 29 | 51 | 8 | 62 | 53 | 54 | 48 | 61 | 52
38 | 34 | 72 | 41 | 16 | 56 | 59 | 47 | 12 | 90
71 | 100 | 25 | 18 | 40 | 42 | 23 | 91 | 61 | 11
52 | 79 | 53 | 100 | 88 | 91 | 10 | 42 | 16 | 63
36 | 79 | 38 | 52 | 54 | 31 | 64 | 54 | 40 | 8
43 | 63 | 80 | 89 | 54 | 65 | 98 | 70 | 53 | 41
69 | 81 | 67 | 65 | 44 | 29 | 10 | 8 | 88 | 71
23 | 45 | 98 | 47 | 18 | 26 | 19 | 51 | 66 | 10

magnetic resonance
Positron emission strength
Light waves strength
Image란 숫자(signal strength)
를 보기 좋게 표현한 것 뿐이다.

## Slide 9: Practice 1
이미지 오픈 (AuPbSN40.jpg, Clown.jpg,3DT1.nii)
영상 위 마우스 커서를 올려, AsanJ 메뉴에서 좌표 및 value를 확인
이미지 별 숫자 표현 형태와 값의 범위를 살펴본다.
Notes: 16bit, 32bit, color

## Slide 10: Practice 1 (Cond.)
AuPbSN40.jpg
  0 ~ 255
Clown.jpg
  0 ~ 255, 0 ~ 255, 0 ~ 255
3DT1.nii
  0.0 ~ 1900.0

## Slide 11: 왜? 이미지에 저장된 값이 다를까?
Image:
  The visual representation of something (information)
Information의 범위가 다르기 때문

## Slide 12: 값 범위 별
BIT (binary digits)
0, 1  1 bit (2^1)
0 ~ 255  8 bit (2^8=256)
0 ~ 65,535  16 bit (2^16 = 65,536)
  0 ~ 65,536  unsigned 16 bit
  -32,768 ~ 32,767  singed 16 bit
Only integer  Real number??

## Slide 13: 값이 실수일 때
Float 32 bit
  -3.4*10^38 ~ +3.4*10^38
  유효 숫자 약 7자리까지만 정확
    예> 0.00000112  1.12 * 10^10-6 으로 표시 (유효 숫자 3)
32 bit 16 bit or 8 bit
16 bit  8 bit
변환 시 정보의 손실

## Slide 14: 퀴즈
어떤 bit가 가장 많은 정보를 표시할 수 있나?
  Float 32bit
8bit, 16bit 이미지에서 연산을 하여 소숫점 이하 값이 나온다면?
  버림연산
해결방법은?
  Float 32로 변환 후 연산

## Slide 15: Practice 2
이미지 오픈 (AuPbSN40.jpg)
Process  Add  0.1
값의 변화가 있는지 체크
Image  Type  32 bit 선택하여 변환
Process  Add  0.1
값의 변화가 있는지 체크
Image에 연산 및 처리 할 때는
Float 32bit로 변환할 것
Notes: 16bit, 32bit, color

## Slide 16: 값이 Color 일 때
RGB (Red, Green, Blue)
  3 integer number (0~255, 0~255, 0~255)
RGB stack
  R, G, B 별 이미지를 분리
HSB stack (Hue, Saturation, Brightness)
  색상, 채도, 명도
8bit color (256 color)
  GIF (256개 색만으로 재구성) 거의 사용 안 함

## Slide 17: Practice 3 (RGB channel)
이미지 오픈 (FluorecentCells.tif)
각 채널 별 값 확인
Image  Color  Channel tools
  Composite
  Color
  Gray scale
Notes: 16bit, 32bit, color

## Slide 18: Practice 3 (RGB  RGB Channel)
Image  Type  RGB Color 변경
값 확인
Image  Type  RGB Stack 변경
Image  Color  Channel tools
  Composite
  Color
  Gray scale
RGB  Gray scale?
Color를 Gray scale로 바꿀때는 정보의 손실
Notes: 16bit, 32bit, color

## Slide 19: IMAGE DEFINITION
The visual representation of something (information)
Pictures that has been created or copied and stored in electronic form

## Slide 20: 파일 저장 형식
하드디스크에 저장할 때
저장 방법에 따라 용량 및 정보 손실 정도가 상이
확장자로 구분 (.jpg, .gif, .png …)

## Slide 21: Main Image formats
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
  Standard for handling, storing, printing and transmitting information in medical imaging
  Used in scanner, server, workstations, printers and PACS
TIFF (Tagged Image File Formats)
  Scanning, faxing, word processing, OCR
Notes: 우리가 주로 다루는 formats에 대해서 간략히 설명
어떤 형태가 좋은지 어떤 포맷을 다룰 때 조심해야 할지

## Slide 22: DICOM
.dcm files
Header & Images
  개인정보가 있을 수 있다.
저장시
  Tudor Plugin 필요

## Slide 23: DCM to Other formats
ANALYZE
  Functional neuroimaging (SPM, FreeSurfer, MRIcro etc.)
  .img / .hdr
NIFTI-1 (Neuroimaging Informatics Technology Initiative)
  ANALYZE 7.5 + alpha
  Affine coordinate
  Spatio-temporal slice ordering
  Single(.nii) storage

## Slide 24: TIFF
.tif / .tiff
주로 Color image (RGB, HSB, CMYK)

## Slide 25: Other image formats
BMP
  Bitmap
  Large size
JPG
  Lossy compression
GIF
  24-bit RGB color space (lossy)
  animation
PNG
  Non-patented replacement for GIF
  Lossless with LZW compression

## Slide 26: Other image formats(cont.)
PSD (Photoshop Document)
EPS (vector)
Bruker NMR (.fid, .2dseq)
…

## Slide 27: All supporting image formats
http://imagejdocu.tudor.lu/doku.php?id=faq:general:which_file_formats_are_supported_by_imagej

## Slide 28: Bio Format Plugin install
http://www.openmicroscopy.org/site/support/bio-formats5/users/imagej/

## Slide 29: Image Converting
정보가 많은 형태  적은 형태 (X)
    데이터 손실이 일어남
정보가 적은 형태  많은 형태 (O)

## Slide 30: 이미지 저장시 주의사항
Lossy type 사용금지
  jpg, gif
Converting 할 때 정보의 손실에 유의
DCM에는 개인정보가 있을 수 있다. (개인정보 보호법 위반 주의)
LUT 과 converting은 다르다. (중급과정에서 설명)  PET 은 color image가 아니다.